Diagnostic pédologique

Des investigations pédologiques ont été menées sur le terrain le 6 juillet 2016, afin de déterminer la présence ou l’absence de zone humide en appliquant le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

Il est à noter que la végétation présente sur le site est essentiellement constituée de pelouse et de graminées, ainsi que de ronces et qu’elle est relativement pauvre. Aucune plante caractéristique de zone humide n’a pu être identifiée.

La topographie du terrain est peu pentue, et de prime abord aucune zone « creuse » n’est susceptible de concentrer les écoulements d’eaux de ruissellement, et générer la présence d’une zone humide.

Par conséquent les sondages ont été faits sur l’ensemble du terrain, quadrillé uniformément par 6 points de sondages cartographiés comme suit :

Figure 1 : implantation des sondages pédologiques

Sur l’ensemble des sondages, aucune trace d’hydromorphie n’a été décelée. La parcelle ne présente aucune zone humide. La texture du sol rencontrée au niveau des 6 sondages est relativement constante, le sol est majoritairement de texture sablo-limoneuse. Le tableau présenté ci-après détaille les coupes pédologiques rencontrées au niveau des 6 sondages

| N° du sondage | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Couche 1 (terre végétale) | 0 à 25 cm | 0 à 20 cm | 0 à 30 cm |
| Couche 2 | 25 à 50 cm Sable limoneux brun et cailloutis | 20 à 40 cm Limon à sables fins | 30 à 85 cm Loam Argileux Sableux marron |
| Couche 3 | 50 à 80 cm Limon sableux brun | (blocage de la tarière, blocs décimétriques) | - |
| Couche 4 | 80 à 100 cm sable légèrement limoneux | - | - |
| Couche 5 | 100 à 110 cm Argile sableuse grise/ocre | - | - |
| Structure | Polyédrique | Particulaire | Polyédrique |
| Compacité | Sol compact | Sol compact | Sol compact |
| Origine du sol | Sol naturel, possiblement labouré | Sol naturel, possiblement labouré | Sol naturel, possiblement labouré |
| Piérosité | Forte en surface, nulle à partir de 80 cm | Très Forte | Forte. (Présence de débris de type « tuiles ») |
| Hydromorphie | Aucune | Aucune | Aucune |
| N° du sondage | S4 | S5 | S6 |
| Couche 1 (terre végétale) | 0 à 25 cm | 0 à 15 cm | 0 à 30 cm |
| Couche 2 | 25 à 80 cm Loam argileux sableux brun | 15 à 60 cm Sable limoneux marron | 30 à 60 cm Limon argileux sableux brune |
| Couche 3 | 80 à 95 cm Limon argileux gris | 60 à 70 cm Limon sableux marron | 60 à 90 cm Argile sableuse limoneuse |
| Couche 4 | - | 70 à 85 cm Argile limoneuse sableuse ocre | - |
| Structure | Polyédrique en surface, massive en profondeur | Polyédrique en surface, massive en profondeur | massive |
| Compacité | Sol compactt | Sol compact, peu aéré | Sol compact |
| Origine du sol | Sol naturel, possiblement labouré | Sol naturel, possiblement labouré | Sol naturel, possiblement labouré |
| Piérosité | Moyenne | Forte. (Présence de cailloutis ou débris de type « tuiles ») | Faible à nulle |
| Hydromorphie | Absence | Absence | Absence |

Tableau 1 : Caractéristiques des sondages pédologiques

Figure 2 : Sondage n°1

Figure 3 : Sondage n°2

Figure 4 : Sondage n°3

Figure 5 : Sondage n°4

Figure 6 : Sondage n°5

Figure 7 : Sondage n°6

# Text boxes

X S6

X S4

X S5

X S2

X S1

X S3